Infoblatt

Berichtvorlagen Erdwärmesonden

A. Erdwärmesonden – Hydrogeologische Vorabklärung

Die Vorlage dient als Hilfsmittel, um die erforderlichen Grundlagen für die Planung und Bewilligung von Erdwärmesondenanlagen bereitzustellen. Die aufgeführten Themen sind projektbezogen und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten im Bericht zu bearbeiten.

Eine Hydrogeologische Vorabklärung ist in Anwendung von Art. 32 Abs. 2 Bst. f und Abs. 3 der Gewässerschutzverordnung (SR 814.201) in den gemäss Erdwärmesondenkarte bedingt zulässigen Gebieten (braun) erforderlich wie auch bei Erdwärmesonden von mehr als 250 m Länge in den zulässigen Gebieten (gelb).

| Inhalt | Themen, Hinweise |
| --- | --- |
| 1. Allgemeine Angaben |  |
| 1.1 Projekt | Administrative Angaben zu Gesuchsteller/Auftraggeber (Berichtadressat), Standortgemeinde, Grundeigentümer, Grundstücknummer, Koordinaten der Sondenstandorte, Kurzbeschrieb Bauprojekt: geplante Nutzung (Heiz- oder Kühlzwecke), Anzahl Erdwärmesonden, vorgesehene Bohrtiefe |
| 1.2 Verwendete Unterlagen | Geologische Karte und Hydrogeologische Karte, Grundwasserkarte (GWK), Gewässerschutzkarte (GSK), Erdwärmesondenkarte (ESK), Kataster der belasteten Standorte (KbS) nach Bedarf: Spezialkarten, Berichte, Bohrungen in Umgebung |
| 2. Geologische Prognose |  |
| 2.1 Standort | Kurzbeschrieb Bohrgelände und Umgebung |
| 2.2 Untergrundaufbau | Erwarteter Untergrundaufbau (Prognoseprofil: Lockergestein, Fels, stratigraphische Zuordnung, Schichtmächtigkeit, Tiefenangabe der lithologischen Übergänge, Schichtgrenzen, Angaben in m ü.M.), falls möglich mit Zusatzinformationen: Angaben zur Durchlässigkeit in Lockergestein und Fels, zu Gefügestörungen (Brüche, Klüfte, Karst, Kavernen) |
| 2.3 Hydrogeologie | Grundwasserverhältnisse im Lockergestein und im Fels, erwarteter Grundwasserspiegel, Angaben zu Wasserzutritten und Grundwasserdruckverhältnissen (ungespannt, gespannt, Arteser), bei besonderen Verhältnissen: Geologische Schnittskizze |
| 2.4 Gefährdungsabschätzung | Betroffenes Grundwassergebiet, Grund- und Quellwasserfassungen im Einflussbereich, Mineralwasser, Angaben zu Klüften, zu Karst und zu Hohlräumen sowie möglichen Gasvorkommen, Hinweise auf Naturgefahren (Rutsch- und übrige Risikogebiete), belastete Standorte, Tiefbauten (Bauten und Anlagen, Tunnel usw.) |
| 3. Zusammenfassung |  |
| 3.1 Allgemeine Beurteilung | Zusammenfassende Beurteilung unter Einbezug der Vollzugshilfe 10/09 «Wärmenutzung aus Boden und Untergrund» (BAFU, 2009) und SIA-Norm 384/6 «Erdwärmesonden» |
| 3.2 Empfehlungen | Spezifische Auflagen gemäss Ziffer 3.4 (BAFU Vollzugshilfe 10/09), Wahl des Bohrverfahrens (Hammer-, Tonspülbohrung), Bohrgerät: z.B. Universalbohranlage, Schutzmassnahmen; Schutzverrohrung, aufgeschraubter Preventer, angepasste Hinterfüllung Bohrloch (Injektion), Abdichtungen (textile Packer/Strumpf), weitere vorsorgliche Schutzmassnahmen wie Tiefenbeschränkung bei Grundwasserstockwerken und mächtigen Lockergesteinsüberdeckungen, Strumpfeinbau bei Klüften, besondere Anforderungen an geologische Begleitung, Angaben zum Informationsfluss: Orientierung Bauherrschaft, Planer, Bohrunternehmung, Behörden, gegebenenfalls aufzeigen von Alternativen (z.B. Grundwasserwärmenutzung, Energiepfähle oder Koaxialsonden) |
| Anhang | Soweit notwendig im Bericht erwähnt |

B. Erdwärmesonden – Hydrogeologischer Abschlussbericht

| Inhalt | Themen, Hinweise |
| --- | --- |
| 1. Projektausführung | Administrative Angaben zu Auftraggeber (Berichtadressat), Bewilligung-Nr. Kanton, Standortgemeinde, Grundeigentümer und Grundstücksnummer, Koordinaten Sondenstandorte, Höhe in m ü.M. Bohrfirma, Bohrmeister, Bohrmethode |
| 2. Geologisch-hydrogeologische Dokumentation | Geologisches Profil der ausgewerteten Materialproben (Lithologie ausgewertet in Absprache mit Feststellungen Bohrmeister, Schichtgrenzen in m ü.M.) besondere Vorkommnisse, Gesamtbeurteilung Bohrprotokolle, Prüf- und Abnahmeprotokolle |