Nachweis Objektschutzmassnahmen Hochwasser

Die Grau hinterlegten Felder sind durch den Gutachter auszufüllen.

1. Schutzziele Neubau – Bestehender Bau

Für die Schutzziele bei Neubauten gelten die Bestimmungen in Kapitel 6.2 des Leitfadens Objekt-schutznachweis gravitative Naturgefahren Kanton St.Gallen, wobei von einem 300 jährlichen Ereignis auszugehen ist.

Bei bestehenden Bauten oder in sehr selten Fällen bei Neubauten kann das Schutzziel unter Berück-sichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses festgelegt werden. Das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Abschätzung und der dadurch gewählten Anpassung des Schutzzieles ist in einem separaten Dokument darzulegen.

2. Nachweis der Einwirkungen

Informationen zu den Einwirkungen sind grundsätzlich dem Geoportal (Intensitäten skaliert oder Intensitäten nach Bundestufen) zu entnehmen. Ebenfalls sind die Hinweise im Leitfaden, Kapitel 6 "Nachweis der örtlichen Gefährdungen" und Kapitel 7.1 "Hochwasser" zu beachten.

| Einwirkungen | Wiederkehrperiode | Einheit |
| --- | --- | --- |
|  | 100 Jahre | 300 Jahre |  |
| Überschwem-mung | Fliesshöhe hf | ● |  |  | m |
|  | Fliessgeschwindigkeit vf | ● |  |  | m/s |
|  | Stauhöhe hstau | ● |  |  | m |
|  | Wirkungshöhe hwi (hf + hstau + hy + hwellen) | ● |  |  | m |
|  | Höhenzuschlag hy | ○ |  |  | m |
|  | Wellenschlag bei Seehochwasser hwellen | ○ |  |  | m |
|  | Ablagerungshöhe von Feststoffen ha | ○ |  |  | m |
|  | Hydrostatischer Druck qwf | ○ |  |  | kN/m2 |
|  | Hydrodynamischer Druck (bei v > 1 m/s) qf | ○ |  |  | kN/m2 |
|  | Erosionstiefe (bei v > ca. 2 m/s) hU | ○ |  |  | m |
|  | Druck infolge Feststoffablagerungen qfa | ○ |  |  | kN/m2 |
|  | Statische Ersatzkraft Ak infolge Anprall | ○ |  |  | kN |

● 	Angabe obligatorisch

○ 	Angabe fallabhängig

3. Objektschutzmassnahmen

Zum Schutz vor Hochwasser stehen folgende vier Schutzkonzepte oder Kombinationen davon zur Auswahl: Erhöhte Anordnung, Abdichtung, Abschirmung und Nasse Vorsorge.

Details zu diesen Schutzkonzepten und den notwendigen Dimensionierungsvorgaben können entweder der Norm SIA 261/1 und Publikation SIA 4002 "Hochwasser" oder der Wegleitung Objektschutz gegen gravitative Naturgefahren (VKF 2005) entnommen werden.

| Massnahmen | Gewählte Massnahme ankreuzen | Beschreibung Nachweis | Beschriftung auf Plan | Zeichnerische Darstellung auf Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schutzhöhe(n) ………………………………m über Terrain oder ……………………………m ü.M. |
| Erhöhte Anordnung |
| Höhenlage des Erdgeschosses | ► | ☐ | ● | ● | ● |
| Höhenlage der Öffnungen | ► | ☐ | ● | ● | ● |
| Höhenlage Ein-, Ausfahrt Tiefgarage | ► | ☐ | ● | ● | ● |
| Abdichtung |
| Abdichtung Gebäudehülle (wasserdichte, -unempfindliche Bauteile) | ☐ | ● | ● |  |
| Schutz von Öffnungen (Lichtschächte, Lüftungen, Türen, Tore, Fenster usw.) | ☐ | ● | ● |  |
| Rückstauschutz Kanalisation | ☐ | ● | ● |  |
| Abschirmung |
| Terraingestaltung | ► | ☐ | ● | ● | ● |
| Abflusskorridore, -mulden | ► | ☐ | ● | ● | ● |
| Schutzdamm, -mauer | ► | ☐ | ● | ● | ● |
| Nasse Vorsorge |
| Nutzungskonzept Innenräume | ☐ | ● | ● |  |
| Materialwahl des Innenausbaus | ☐ | ● | ● |  |
| Konzept Versorgungseinrichtungen | ☐ | ● |  |  |
| Fluchtwege | ☐ | ● | ● |  |
| Organisatorische Massnahmen (Notfallplan, Vorwarnzeiten usw.) | ☐ | ● |  |  |
|  | ☐ | ● |  |  |

► 	Gefährdung von anderen Objekten nicht erhöhen

● 	für gewählte Massnahmen obligatorisch

Beschreibung der oben deklarierten Massnahmen

Erhöhte Anordnung

☐ Höhenlage des Erdgeschosses ►

☐ Höhenlage der Öffnungen ►

☐ Höhenlage Ein-, Ausfahrt Tiefgarage ►

Abdichtung

☐ Abdichtung Gebäudehülle

☐ Schutz von Öffnungen

☐ Rückstauschutz Kanalisation

Abschirmung

☐ Terraingestaltung ►

☐ Abflusskorridore / -mulden ►

☐ Schutzmauer / -damm ►

Nasse Vorsorge

☐ Nutzungskonzept Innenräume

☐ Materialwahl des Innenausbaus

☐ Konzept Versorgungseinrichtungen

☐ Fluchtwege

☐ Organisatorische Massnahmen

☐

► Wirkung der gewählten Massnahmen in Bezug auf andere Objekte

In der Checkliste für die Bauverwalter (www.naturgefahren.sg.ch → Hilfsmittel für die Gemeinde) wird erläutert, wann es sich gemäss der Naturgefahrenkommission um eine unzulässige Gefahren-umlagerung handelt.